## Slide 1
Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO SUCCO CONCENTRATO | D 09.01.04 Rev. 00 del 03/01/2025
SUCCO NFC RAFFINATO
PARAMETRI PASTORIZZATORE |  | 
 | LIM. | AR./MA.
Temp. Past. | 86°C ± 2 | 90°C± 2
Tolleranza ricircolo | 3°C | 3°C
Altri parametri | Max flow 8700 lt/h | PRESSIONE MAX. 4 BAR
DIAMETRO MAGLIE FILTRAZIONE FILTRO PALL
- 0,5-1,5mm per succo non polposo o poco polposo - 1,5-3mm per succo a medio contenuto polposo - 3-7mm per prodotto polposo o con cellule
PRERISCALDAMENTO
Fascio Tubiero Giannazza
55°C ± 5
RAFFINAZIONE
2 FLOTTWEG da 12.000 lt/h
Contenuto di polpa 5-8%
CENTRIFUGAZIONE
3 centrifughe REDA da 4000lt/h
Contenuto di polpa 1%
POLPE e ACQUA REFLUA
INVIO AL REPARTO PRODOTTI FINITI
Tubazione acciaio inox
CONCENTRAZIONE
FMC TASTE EVAPORATOR da 15.000 lt/h a 5 effetti
70°C ± 2
TRATTAMENTO TERMICO
PASTORIZZATORE REDA CCP1
Limite critico: 71,2°C con 6s di sosta
7000lt/h e 6 sec. ± 1
STABILIZZAZIONE
Pastorizzatore tubolare REDA
65°C ± 5
FILTRAZIONE CCP2
Limite critico: corpi estranei non superiori a 3mm
TRAPPOLA MAGNETICA
Tolleranza cattura ≥ 95% di limatura di ferro con ø 1-5mm
CONFEZIONAMENTO
RIEMPITRICE ASTEPO
Vedi D 09.01.03
SUCCO CONCENTRATO CONFEZIONATO
STOCCAGGIO TEMPORANEO
Tini da 10 o 25
1 ora/3,5 ore
VERIFICATO IN DATA: