## Slide 1
Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO SUCCO NFC/CONCENTRATO SEMI-LAVORATO | D 09.01.05 Rev. 00 del 03/01/2025
STOCCAGGIO TEMPORANEO
Tini da 10 o 25
1 ora/3,5 ore
CONCENTRATO
SUCCO NFC RAFFINATO
PRERISCALDAMENTO
Fascio Tubiero Giannazza
55°C ± 5
RAFFINAZIONE
2 FLOTTWEG da 12.000 lt/h
Contenuto di polpa 5-8%
CENTRIFUGAZIONE
3 centrifughe REDA da 4000lt/h
Contenuto di polpa 1%
INVIO AL REPARTO PRODOTTI FINITI
Tubazione acciaio inox
CONCENTRAZIONE
FMC TASTE EVAPORATOR da 15.000 lt/h a 5 effetti
70°C ± 2
FILTRAZIONE CCP2
Limite critico: corpi estranei non superiori a 3mm
TRAPPOLA MAGNETICA
Tolleranza cattura ≥ 95% di limatura di ferro con ø 1-5mm
DIAMETRO MAGLIE FILTRAZIONE FILTRO PALL
- 0,5-1,5mm per succo non polposo o poco polposo - 1,5-3mm per succo a medio contenuto polposo - 3-7mm per prodotto polposo o con cellule
CONFEZIONAMENTO
RIEMPITRICE ASTEPO
SUCCO NFC/CONCENTRATO CONGELATO IN FUSTI
SI
NO
VERIFICATO IN DATA: